## Slide 1
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В МОРЕ.
ПРАВОВАЯ БАЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ
Мелик-Багдасаров ЕМ.
ООО Геоэкологический центр
«Изыскания. Проектирование. Мониторинг»
г. Москва
2018
http://www.nationalgeographic.com

## Slide 2
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ
ООО ГЦ «ИПМ»
Федеральные законы
Постановления/распоряжения Правительства РФ
Приказы министерств и ведомств
Своды правил
Методические и руководящие документы
Национальные стандарты
Документы обязательного исполнения исполнения
Документы обязательного исполнения в зависимости от решения правительства нения
Документы добровольного применения, кроме лабораторно-аналитических исследованийения

## Slide 3
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
Федеральные законы
Градостроительный кодекс от 29.12.2004 N 190-ФЗ
О техническом регулировании от 27.12.2002 N 184-ФЗ
Техрегламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 N 384-ФЗ
О континентальном шельфе РФ от 30.11.1995 N 187-ФЗ
О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ от 31.07.1998 N 155-ФЗ
Об охране окружающей среды от 10.01.2002 N 7-ФЗ
О животном мире от 24.04.1995 N 52-ФЗ
Об исключительной экономической зоне РФ от 17.12.1998 N 191-ФЗ
О недрах от 21.02.1992 N 2395-1
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 N 52-ФЗ

## Slide 4
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
Федеральные законы
Об охране окружающей среды от 10.01.2002 N 7-ФЗ
Статья 34. Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов
1. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

## Slide 5
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
Федеральные законы
Об охране окружающей среды от 10.01.2002 N 7-ФЗ
Статья 46. Требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки
4. Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, расположенных в акваториях водных объектов, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, допускаются при наличии положительных заключений государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации.

## Slide 6
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
Федеральные законы
Градостроительный кодекс от 29.12.2004 N 190-ФЗ
1. Подготовка проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий.
Статья 47.
4. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства выполняются в целях получения:
1) материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения, необходимых для разработки решений относительно такой территории
6. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий в зависимости от сложности экологических условий территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, степени изученности указанных условий.
ПРОБЛЕМА: градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, а не акваторий, а значит при узкой трактовке может ограничиваться 1) сушей 2) внутренними морскими водами и территориальным морем РФ 3) территорией, на которую распространяется законодательство РФ

## Slide 7
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
Федеральные законы
О техническом регулировании от 27.12.2002 N 184-ФЗ
Статья 46. Переходные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к процессам проектирования (включая изыскания), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:
охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
Статья 5.1. Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений
Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

## Slide 8
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
Федеральные законы
Техрегламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 N 384-ФЗ
Статья 1. Цели принятия настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон принимается в целях:
2) охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений;
Статья 6.
1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
7. Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.

## Slide 9
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
Федеральные законы
О континентальном шельфе РФ от 30.11.1995 N 187-ФЗ
Статья 8. Особенности разведки континентального шельфа и разработки его минеральных ресурсов
Пользователи недр, которым предоставлены участки, обязаны:
осуществлять технологические, гидротехнические, санитарные и иные мероприятия, а также соблюдать применимые принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе по защите и сохранению морской среды и природных ресурсов континентального шельфа;
Объектами государственной экологической экспертизы являются проекты федеральных программ, другие документы и (или) документация, имеющие отношение к региональному геологическому изучению, геологическому изучению, разведке и добыче минеральных ресурсов континентального шельфа, рыболовству, созданию, эксплуатации, использованию искусственных островов, установок, сооружений, прокладке подводных кабелей, трубопроводов, проведению буровых работ, захоронению отходов и других материалов, а также обосновывающие другие виды планируемой хозяйственной и иной деятельности на континентальном шельфе.
Статья 31. Государственная экологическая экспертиза на континентальном шельфе
Государственной экологической экспертизе подлежат все виды документов и (или) документации, обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность на континентальном шельфе. Все виды хозяйственной деятельности на континентальном шельфе могут осуществляться только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

## Slide 10
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
Федеральные законы
О континентальном шельфе РФ от 30.11.1995 N 187-ФЗ
Статья 35. Представление и содержание запроса для получения разрешения на захоронение отходов и
других материалов на континентальном шельфе
Запрос должен содержать:
5) характеристику места захоронения:
положение по отношению к зонам отдыха, разведки континентального шельфа, разработки его минеральных ресурсов и водных биоресурсов;
характеристику рассеивания (влияние течений, приливов и ветра на горизонтальное перемещение и вертикальное смешивание);
характеристику воды (температуру, плотность, соленость; стратификацию, кислородные показатели загрязнения; содержание органического и минерального азота, в том числе аммиака, взвесей, других питательных веществ; продуктивность);
характеристику дна (топографию, геохимическую и геологическую характеристику осадков, биологическую продуктивность);
наличие и эффекты других захоронений, которые были сделаны в районе нового захоронения (данные о тяжелых металлах и содержание органического углерода);
возможное влияние на зоны отдыха (наличие плавающих или занесенных течением материалов, мутность, неприятный запах, обесцвечивание и вспенивание);
возможное влияние на окружающую среду, в том числе морскую среду, природные ресурсы континентального шельфа, и на осуществление рыболовства;

## Slide 11
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
Федеральные законы
О животном мире от 24.04.1995 N 52-ФЗ
Статья 22. Сохранение среды обитания объектов животного мира
Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.
При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов, совершенствовании существующих и внедрении новых технологических процессов, введении в хозяйственный оборот целинных земель заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, использовании лесов, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

## Slide 12
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
Федеральные законы
О животном мире от 24.04.1995 N 52-ФЗ
Статья 24. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира
Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

## Slide 13
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
Федеральные законы
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 N 52-ФЗ
1. Водные объекты, используемые в целях хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.
Статья 18.
2. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, в том числе предельно допустимые концентрации в воде химических, биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного фона устанавливаются санитарными правилами.

## Slide 14
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
ВЫВОДЫ:
2. В силу требований вышеупомянутой ст. 47 ГК РФ, а также вышеперечисленных Федеральных законов инженерные изыскания для строительства и реконструкции объектов капитального строительства на шельфе, в ИЭЗ, на акватории территориального моря и внутренних морских вод необходимы. В свою очередь, состав изысканий не может не включать сведений об экологическом состоянии морской среды, а значит, требуются инженерно-экологические изыскания.
1. Исходя из толкования понятия «градостроительная деятельность» как деятельности по развитию территорий, к понятию «территория» следует относить не только всю территорию РФ, но и ИЭЗ и шельф РФ. Это связано с невозможностью исполнения законов «О континентальном шельфе», «Об ИЭЗ», «О животном мире», «Об охране окружающей среды» в части требований по защите и сохранению морской среды и природных ресурсов, местообитаний, охраняемых видов животных. Следовательно на инженерно-экологические изыскания распространяются требования, применяемые ГК РФ.

## Slide 15
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
Нормативно-правовые документы
Включенные в него документы призваны помочь изыскателю правильно понять и выполнить требования технических регламентов. Они содержат официально признанный алгоритм решения того, как правильно выполнить требования регламента. Стандарты не обязательны, но если их требования исполняются, к производителям нет никаких претензий, поскольку тем самым автоматически выполняется сам технический регламент, т. е. изыскатель действует в рамках закона. В противном случае изыскатель должен доказать контролирующим органам соответствие результатов изысканий техническому регламенту.
ПРИКАЗ Росстандарта от 30.03.2015 N 365
ДОКУМЕНТЫ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ДОКУМЕНТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 26.12.2014 №1521

## Slide 16
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
Нормативные документы
ДОКУМЕНТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
34. СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.8, 4.12 - 4.15, 4.17, 4.19 (первое и третье предложения пункта 4.22), 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1 - 8.5.4), приложение А

## Slide 17
ПРАВОВАЯ БАЗА ИЭИ НА МОРЕ
ООО ГЦ «ИПМ»
Нормативные документы
ДОКУМЕНТЫ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

## Slide 18
ООО ГЦ «ИПМ»
Терминология
СП 2012 | СП 2016
Использует отсутствующее в федеральном законодательстве понятие «локальный мониторинг компонентов окружающей среды». Определение не вводится. | Использует отсутствующие в федеральном законодательстве понятия «локальный экологический мониторинг» или «локальный мониторинг компонентов окружающей среды», согласно которому это система наблюдений и контроля за состоянием и изменением природных условий территории, в том числе под влиянием техногенных воздействий, при строительстве и эксплуатации объекта.
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ИМЕЮЩЕЕСЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

## Slide 19
ООО ГЦ «ИПМ»
Терминология
ПО СП 2012 В ХОДЕ ИЭИ НУЖНО ИЗУЧАТЬ: | ПО СП 2016 В ХОДЕ ИЭИ НУЖНО ИЗУЧАТЬ:
«Опасные экзогенные геологические процессы и явления (ОЭГПиГЯ)» как часть эколого-ландшафтных исследований: оползни, обвалы, карст, суффозия, просадка в лессах, овражная эрозия, переработка берегов, абразия. | «Опасные природные и природно-антропогенные процессы»: землетрясения, сели, оползни, лавины, подтопление территории, ураганы, смерчи, эрозия почвы и иные подобные процессы и явления, оказывающие негативные или разрушительные воздействия на здания и сооружения)»
ВПЕРВЫЕ ИНЖЕНЕРАМ-ЭКОЛОГАМ СТАВЯТ НЕСВОЙСТВЕННУЮ ИМ ЗАДАЧУ, КОТОРАЯ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ В РАМКАХ ИЭИ, А ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЕТЕНЦИЕЙ ИГИ И ИГМИ

## Slide 20
ООО ГЦ «ИПМ»
Цель работ
СП 2012 | СП 2016
Выполняют для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей среды под влиянием техногенной нагрузки для экологического обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности для обеспечения благоприятных условий жизни населения, обеспечения безопасности зданий, сооружений, территории и континентального шельфа и предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных воздействий на окружающую среду. | Выполняются для получения материалов и данных о состоянии компонентов окружающей среды и возможных источниках ее загрязнения необходимых для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений.
БОЛЕЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ РФ И ЕЕ ИЭЗ
ТРЕБУЕТ ПРИНЯТИЯ НОВЫХ СП, КОТОРЫЕ БЫ ОХВАТЫВАЛИ ДАННУЮ ОБЛАСТЬ

## Slide 21
ООО ГЦ «ИПМ»
Требования к заданию на работы
СОГЛАСНО СП 2016 В ЗАДНИИ БОЛЕЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОТРАЖАТЬ:
1. Сведения о принятых конструктивных и объемно-планировочных решениях с выделением потенциальных загрязнителей окружающей среды, мест возможного размещения отходов, типе и размещении сооружений инженерной защиты территории; 2. Данные о видах, количестве, токсичности, системе сбора, складирования и утилизации отходов; 3. Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических изысканиях и исследованиях, санитарно-эпидемиологических и медико-биологических исследованиях (заключениях) с приложением их результатов (если имеются у застройщика или технического заказчика) и результаты оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду.
ОТСУТСТВИЕ В ЗАДАНИИ СВЕДЕНИЙ О РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗЫСКАНИЯХ ВЕДЕТ К НЕКОРРЕКТНОЙ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ РАБОТ, ТАК КАК СП 2016 ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЧАСТИЧНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ РАБОТ ФОНДОВЫМИ ДАННЫМИ ПРИ ОБЕСПЧЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО СРОКАМ ИХ ДАВНОСТИ
ИСЧЕЗЛА НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ, КОТОРЫХ НА ДАННОЙ СТАДИИ НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

## Slide 22
ООО ГЦ «ИПМ»
Требования к программе ИЭИ
СОГЛАСНО СП 2016 ПРОГРАММЕ БОЛЕЕ НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:
Обобщение результатов ранее выполненных инженерно-экологических изысканий и исследований, санитарно-эпидемиологических и медико-биологических исследований (заключений).
1. ТРЕБОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ ИЭИ СОБРАНЫ В 2 ПУНКТА , ЧТО УПРОЩАЕТ ИХ ВОСПРИЯТИЕ;
2. ОБОБЩИТЬ В ПРОГРАММЕ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЭИ НЕВОЗМОЖНО, ЛУЧШЕ БЫЛО БЫ ЗАМЕНИТЬ ЗАДАЧУ ОБОБЩЕНИЯ НА КОНСТАТАЦИЮ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЪЕМОВ И ОБОСНОВАНИЕ СРОКОВ ДАВНОСТИ
СОГЛАСНО СП 2016 ПРОГРАММЕ ОТНЫНЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ:
Перечень данных, дополнительно получаемых (приобретаемых) заказчиком или исполнителем.
1. ОТСУТСТВУЕТ АНАЛИЗ ДАННЫХ ИЭИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

## Slide 23
ООО ГЦ «ИПМ»
Этапность ИЭИ
СП 2012 | СП 2016
П.4.4. При необходимости инженерные изыскания выполняют поэтапно. В случаях, если этапы выполнения инженерных изысканий не определены в задании на выполнение инженерных изысканий (далее задание), этапы выполнения инженерных изысканий обосновывает исполнитель в программе выполнения инженерных изысканий. | П.4.30 Инженерные изыскания для подготовки проектной документации объектов капитального строительства выполняются в два этапа при: - недостаточной изученности природных условий территории и факторов техногенного воздействия; - отсутствии материалов и данных для принятия проектных решений по окончательному выбору местоположения зданий и сооружений (переходов трассы через естественные и искусственные преграды), выбору типов фундаментов; - отсутствии материалов и данных для принятия проектных решений по инженерной защите объектов капитального строительства и охране окружающей среды.
УТОЧНЕНЫ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЭИ В 2 ЭТАПА
НЕ ВВЕДЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДАНИЮ И ПРОГРАММЕ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

## Slide 24
ООО ГЦ «ИПМ»
Определение сметной стоимости
СП 2016 ВВЕДЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Стоимость инженерных изысканий определяется с применением сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов. Стоимость работ, отсутствующих в сметных нормативах, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, определяется на основании трудозатрат .
ВХОДИТ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ ГК РФ В ЧАСТИ ОБРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА РФ
ПОЯВИЛОСЬ ОСНОВАНИЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ СМЕТЫ ПО ТРУДОЗАТРАТАМ ДЛЯ РАБОТ, ПО КОТОРЫМ НЕТ СБОРНИКОВ. ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ МОРЯ

## Slide 25
ООО ГЦ «ИПМ»
Использование данных прошлых лет
СП 2016 ВВЕДЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
8.1.7 При выполнении ИЭИ возможность использования результатов изысканий прошлых лет (без проведения новых изысканий) устанавливается с учетом их срока давности и произошедших изменений экологической обстановки. При выполнении ИЭИ допускается использование материалов ИЭИ прошлых лет с учетом сроков давности материалов (период окончания изысканий до начала проектирования) в соответствии с таблицей:
ДОКУМЕНТ УСТАНАВЛИВАЕТ СРОКИ ДАВНОСТИ ИЭИ ТОЛЬКО НА ОСВОЕННЫХ И НЕОСВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.
ВПЕРВЫЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗЫСКАНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ НОВЫХ ИЗЫСКАНИЙ С УЧЕТОМ СРОКА ДАВНОСТИ И ПРОИЗОШЕДШИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ.

## Slide 26
ООО ГЦ «ИПМ»
Использование данных прошлых лет

## Slide 27
Проблемы СП 47.13330.2016
ООО ГЦ «ИПМ»
1. Не самостоятелен и требует введения в действие других СП, в том числе СП по ИЭИ и СП по изысканиям на континентальном шельфе
2. Не упоминает ряд исследований, требующихся во исполнение федеральных законов и постановлений Правительства
3. Имеет изъяны в терминологии
8. Вводит два этапа ИЭИ, но не вводит требований к заданию и программам для каждого из этапов
4. Исключены методики выполнения работ и нормативы, с помощью которых можно было рассчитать объемы работ
5. Исключает понятие «континентальный шельф» «морские карты» и иные, положения, связ. с морскими ИЭИ
6. Сужает область применения СП, исключая из нее объекты капитального строительства пониженного уровня ответственности
7. Создает предпосылки для правовых коллизий (в части определения стоимости работ и обязательности исполнения данного СП)
9. Вводит необоснованные сроки давности для материалов ИЭИ в зонах интенсивных изменений, обусловленных природными факторами

## Slide 28
Положительные аспекты СП 47.13330.2016
ООО ГЦ «ИПМ»
1. Исключен ряд неисполнимых требований к заданию на ИЭИ и программе ИЭИ
2. Упрощена структура изложения документа
3. Введены основания для проведения ИЭИ в 2 этапа
4. Прописана возможность формирования цены изысканий по трудозатратам (когда отсутствуют сборники)
5. Введена возможность выполнения изысканий без новых полевых работ. Введены сроки давности ИЭИ для освоенных и неосвоенных территорий

## Slide 29
ООО ГЦ «ИПМ»
ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ-ЭКОЛОГОВ
1.КАК РАСЧИТЫВАТЬ ОБЪЕМЫ РАБОТ В УСЛОВИЯХ, КОГДА ВСЕ ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭТИ ОБЪЕМЫ УБРАНЫ?
2. КАК ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ РАБОТЫ?
3. КАКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЯХ СОБИРАТЬ?
4. КАК ПРОХОДИТЬ И ПРОВОДИТЬ ЭКСПЕРТИЗУ РАБОТ?

## Slide 30
Спасибо за внимание!