## Slide 1
Составление Программы работ на инженерно-геологические изыскания
Бершов Алексей Викторович
Генеральный директор ГК ПетроМоделинг
Геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова
+79030040259
Alexey.bershov@petromodeling.com

## Slide 2
Обязательные пункты нормативных документов, формирующие ТЗ
4.12 Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации должно содержать следующие сведения и данные:
6.3.2 Задание на инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации дополнительно к 4.12, как правило, должно содержать:
данные о проектируемых нагрузках на основание;
данные о предполагаемых типах фундаментов;
данные о глубинах заложения фундаментов и подземных частей зданий и сооружений;
данные о высоте и этажности зданий и сооружений;
данные о предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов;
и т.д.
4.14 В задании не допускается устанавливать состав и объем работ, методику и технологию их выполнения, за исключением заданий на отдельные виды работ для субподрядных организаций исполнителя.
Обязательные пункты СП 47.13330.2012 согласно постановления правительства №1521

## Slide 3
Пункты действующих нормативных документов, формирующие ТЗ
4.8 Требования к инженерным изысканиям для строительства приведены в СП 47.13330, [3], [4], [5], национальных стандартах и других нормативных документах по инженерным изысканиям и исследованиям грунтов для строительства.
Объемы и состав инженерных изысканий должны быть установлены в техническом задании на изыскания с учетом геотехнической категории объекта строительства.
Наименование грунтов оснований в отчетной документации по результатам инженерных изысканий и в проектной документации следует принимать по ГОСТ 25100.
Пункт действующего СП 22.13330.2016
На лицо противоречие !!!

## Slide 4
Пункты действующих нормативных документов, формирующие ТЗ
5.1.16 (СП 22.13330.2016) В состав физико-механических характеристик грунтов, которые следует учитывать при проектировании, входят:
- плотность грунта и его частиц, влажность (ГОСТ 5180 и ГОСТ 30416);
- коэффициент пористости;
- гранулометрический состав для дисперсных грунтов (ГОСТ 12536);
- содержание органических веществ (ГОСТ 23740);
- влажность на границах пластичности и текучести, число пластичности и показатель текучести для глинистых грунтов (ГОСТ 5180);
- коэффициент фильтрации (ГОСТ 23278; ГОСТ 25584);
- угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации и коэффициент поперечной деформации грунтов (ГОСТ 12248, ГОСТ 20276, ГОСТ 30416 и ГОСТ 30672);
- временное сопротивление при одноосном сжатии (ГОСТ 12248), показатели размягчаемости, растворимости и выветрелости для скальных грунтов.
... По специальному заданию дополнительно могут быть определены и другие характеристики грунтов, необходимые для расчетов.
В отчете об инженерно-геологических изысканиях необходимо указывать применяемые методы лабораторных и полевых определений характеристик грунтов и методы обработки результатов исследований.

## Slide 5
Обязательные пункты нормативных документов, формирующие ТЗ
5.3.17 Число определений характеристик грунтов, необходимое для вычисления их нормативных и расчетных значений, должно устанавливаться в зависимости от степени неоднородности грунтов основания, требуемой точности вычисления характеристики и уровня ответственности сооружения и указываться в программе исследований. Следует учитывать, что увеличение числа определений характеристик грунтов приводит к повышению их расчетных значений и, следовательно, к более экономичным проектным решениям.
Число одноименных частных определений для каждого выделенного на площадке инженерно-геологического или расчетного грунтового элемента (ГОСТ 20522) должно быть не менее десяти для физических характеристик и не менее шести — для механических характеристик.
Обязательные пункты СП 22.13330.2012 согласно постановления правительства №1521

## Slide 6
Пример оформления таблицы Сопоставления фондовых ИГЭ

## Slide 7
Пример оформления таблицы Сопоставления фондовых ИГЭ

## Slide 8
Пример оформления таблицы Сопоставления фондовых ИГЭ

## Slide 9
Пример оформления таблицы объемов

## Slide 10
Пример оформления таблицы объемов

## Slide 11
Пример оформления КФМ в программе работ

## Slide 12
Принципиальная схема опробования геологического тела (ИГЭ) для корректного применения нелинейной модели HS
Отбор референсных образцов из кровли геологического тела, при существенно негоризонтальном залегании, отбор из части с наименьшей глубиной.
Отбор образцов с применением капсульных грунтоносов («двухколонковых»). Нелинейные модели чрезвычайно чувствительны к качеству отбора образцов
Отбор образцов с различных глубин из геологического тела, для выявления возможных закономерностей при различных s3, охватывающих весь диапазон возможных нагрузок на геологическое тело.

## Slide 13
Основные «сложные» моменты проведения лабораторных испытаний для корректного применения нелинейной модели HS
Невозможность обойтись стандартной фразой «сделать по ГОСТ», распространенной при проведении сдвиговых испытаний при нагрузках «1-2-3» и компрессионных испытаниях «0,5-1-2-3-4-5-6»;
Зависимость результатов лабораторных исследований от выбранных моделей поведения грунтов, типов поведения массивов («дреннированное», «недренированное А, В, С»), видов расчетных схем (пластические расчеты, консолидация, фильтрация и т.п.);
Отсутствие ГОСТ на определение большинства параметров нелинейных моделей;
Влияние на результат испытаний выбора схемы испытаний, которая определяется будущими условиями работы грунтового массива;
Существенное влияние на результат параметра Скемптона В и применения противодавления;
Влияние на результат скорости испытаний как трехосных, так и одометрических;
Влияние на результат боковых давлений, часто определяемых «бытовым» давлением (требующего отдельного определения проектировщиком, поскольку не ясна схема его расчета);
Существенное влияние на результаты моделирования параметров OCR и K0, большее чем влияние прочностных и деформационных свойств.

## Slide 14
Пример использования новых методов

## Slide 15
Пример использования новых методов

## Slide 16
Пример использования новых методов

## Slide 17
Пример использования новых методов

## Slide 18
Пример использования новых методов

## Slide 19
Пример использования новых методов

## Slide 20
Пример использования новых методов

## Slide 21
Пример использования новых методов

## Slide 22
Спасибо за внимание!