## Slide 1: Инженерно-геологические изыскания – перспективные направления развития и характеристики грунтов в нормативных документах
Труфанов Александр Николаевич
Заведующий лаборатории методов испытаний грунтов НИИОСП им. Герсеванова

## Slide 2: Система нормативных документов в строительстве
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА (СП)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ (ГОСТ)
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ (СТО)

## Slide 3
ГОСТ 20276-2012 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости
Штамповый метод
Срез целиков
Вращательный срез
Испытания горячим штампом
Прессиометрический метод

## Slide 4
ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости
Одноплоскостной срез
Одноосное сжатие
Трехосное сжатие
Суффозионное сжатие
Компрессионное сжатие
Определение набухания и усадки
Испытание шариковым штампом мерзлых грунтов
Одноплоскостной срез по поверхности смерзания
Одноосное сжатие мерзлых грунтов
Определение сопротивления срезу оттаивающих грунтов
Метод компрессионного сжатия мерзлого грунта

## Slide 5
ГОСТ Р Грунты. Метод лабораторного определения параметров переуплотнения

## Slide 6: Параметры переуплотнения грунтов
Напряжение предварительного уплотнения σ’с (максимальное эффективное напряжение, которое испытывал грунт за время своего существования);
Напряжение переуплотнения (РОР = σ’с – σ0), где σ0 - эффективное напряжение
Коэффициент переуплотнения
(OCR= σ’с /σ0 )

## Slide 7: Определение POP и OCR

## Slide 8
Методики обработки результатов испытаний
Casagrande
Becker
Silva
Tavenas
Senol and Saglamer
Jacobsen
Jose
Oikawa

## Slide 9: График относительных отклонений от среднего значения для различных методов определения давления предуплотнения

## Slide 10: Определение напряжения предварительного уплотнения σс по методу Казагранде
А - кривая зависимости коэффициента пористости от вертикального напряжения
В – точка перелома (максимальной кривизны ) кривой
C – касательная линия к точке В
D – горизонтальная линия к точке В
E – биссектриса угла между линиями С и D
F – касательная линия к линейному участку кривой, соответствующей главной компрессионной ветви
G – точка пересечения линий Е и F, соответствующая давлению предуплотнения

## Slide 11: Определение напряжения предварительного уплотнения σс по методу Беккера
К– кривая зависимости суммарной работы на единицу объема от напряжения
L – касательная линия к начальному линейному участку кривой К
M – касательная ко второму линейному участку кривой К
N – точка пересечения касательных линий L и M, соответствующая давлению предуплотнения

## Slide 12
18
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ПОРОВОГО ДАВЛЕНИЯ С ГЛУБИНОЙ
СП 22.13330.2016
с изменениями №1
Предложен линейный характер распределения порового давления внутри слабо фильтрующего слоя грунта*
*можно использовать для условий установившихся фильтрационных процессов

## Slide 13
ГОСТ Р Грунты. Метод лабораторного определения параметров релаксации

## Slide 14: Схема нагружения
a) Заданными ступенями
б) Заданными перемещениями

## Slide 15: Геотехнический барьер
Ограждение
котлована
Зона перемещаемого грунта

## Slide 16: ФОРМЫ КРИВЫХ РЕЛАКСАЦИИ

## Slide 17: Зависимость напряжения от времени в процессе релаксации, выбор параметров релаксации
Ϭi – текущее значение напряжения
Kr – коэффициент релаксации
Ϭ0 - значение начального напряжения релаксации
t – текущее значение времени

## Slide 18: Общий график испытаний по определению параметров релаксации

## Slide 19: График зависимости напряжений от логарифма времени для твердой глины и песка для различных значений деформаций n

## Slide 20: Зависимость коэффициента Кr и начального напряжения релаксации σ0 от деформации n
σi = σ0 – Kr · lgt

## Slide 21: ПАСПОРТ ИСПЫТАНИЯ

## Slide 22: Номограмма для определения напряжения релаксации от времени и относительной деформации

## Slide 23
Таблицы перехода от результатов компрессионных испытаний к нормативным значениям модуля деформации
(СП 22.13330-2016 с Изменениями №2)

## Slide 24
Зависимость штампового модуля от эффективного напряжения

## Slide 25: Определение касательного модуля деформации по компрессионной кривой

## Slide 26: Коэффициенты перехода от касательного одометрического модуля к штамповому модулю для глин
Разновидности глин (показатель текучести IL , д.е.) | Значение коэффициента перехода moed при коэффициенте пористости е, равном |  |  |  |  |  |  | moed = f(e)
 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 
Мягкопластичные 0,5<IL≤0,75 | - | - | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | moed =0,6е+1,2
Тугопластичные 0,25<IL≤0,5 | - | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | moed =0,9е+1,4
Полутвердые 0≤IL≤0,25 | - | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | moed =1,1е+1,7
Твердые IL<0 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | moed =2,6е+0,2

## Slide 27: Коэффициенты перехода от касательного одометрического модуля к штамповому модулю для суглинков
Разновидности суглинков (показатель текучести IL , д.е.) | Значение коэффициента перехода moed при коэффициенте пористости е, равном |  |  |  |  |  |  | moed = f(e)
 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 
Мягкопластичные 0,5<IL≤0,75 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | moed = -0,6е+2,5
Тугопластичные 0,25<IL≤0,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | moed =0,4е+2,2
Полутвердые 0≤IL≤0,25 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | moed =1,2е+1,9
Твердые IL<0 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | moed =2,1е+1,7

## Slide 28: Коэффициенты перехода от касательного одометрического модуля к штамповому модулю для супесей
Разновидности супесей (показатель текучести IL , д.е.) | Значение коэффициента перехода moed при коэффициенте пористости е, равном |  |  |  |  |  |  | moed = f(e)
 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 
Пластичные 0<IL≤1,00 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | - | moed = -0,5е+2,6
Твердые IL<0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | - | moed =0,6е+2,8

## Slide 29: Таблица уравнений корреляционных связей между штамповым и касательным одометрическим модулями деформации
Разновидности глинистых грунтов (показатель текучести IL , д.е.) | Глины | Суглинки | Супеси
Мягкопластичные 0,5<IL≤0,75 | E шт = (0,6е+1,2)∙E oed | E шт = (2,5-0,6е)∙E oed | E шт = (2,6-0,5е)∙E oed
Тугопластичные 0,25<IL≤0,5 | E шт = (0,9е+1,4)∙E oed | E шт = (0,4е+2,2)∙E oed | 
Полутвердые 0≤IL≤0,25 | E шт = (1,1е+1,7)∙E oed | E шт = (1,2е+1,9)∙E oed | 
Твердые IL<0 | E шт = (2,6е+0,2)∙E oed | E шт = (2,1е+1,7)∙E oed | E шт = (0,6е+2,8)∙E oed

## Slide 30
Стандарт организации
Грунты. Метод компрессионных испытаний грунтов в режиме релаксации напряжений
СТО 60284311-003-2012

## Slide 31: Распределение напряжений на ступени нагружения в режиме релаксации

## Slide 32: Диплом РОМГГиФ

## Slide 33: Регистрация СТО в ТК 465

## Slide 34
Испытательное оборудование (МРН)
Компрессиометр-релаксометр КР-2
релаксометр АКР-2
Установка компрессионного сжатия ГТ 0.1.1
Автоматический компрессиометр-релаксометр КРА-1

## Slide 35: География распространения МРН

## Slide 36: Актуальные проблемы современных инженерных изысканий:
1
Определение плотности (механических характеристик ) несвязных водонасыщенных грунтов
2
Определение параметров природного НДС грунтов методами прямых измерений
3
Использование результатов определения механических характеристик грунтов прямыми полевыми методами в современных расчетах МКЭ
Доступ к архивным материалам изыскательских организаций при разработке национальных нормативных документов
4

## Slide 37: Спасибо за внимание!